## Slide 1: Токарные станки для обработки древесины Устройство станка СТД 120
К уроку: «Устройство токарного станка по обработке древесины» 7класс.
Учитель столярного дела
Колесников.А.Ф.
Верх-Ирменская коррекционная школа-интернат VIII-вида
Ордынского района.

## Slide 2
Станки по обработке древесины очень
широко применяются для изготовления различных
нужных вещей и поделок.
Поделки и изделия выполненные на токарных станках в нашей мастерской
подцветочник
Разнообразные матрёшки
вазочка

## Slide 3
Существуют разнообразные виды и типы станков по токарной обработке древесины.

## Slide 5
настольный токарный станок для обработки небольших деталей.

## Slide 6
Устройство токарногостанка СТД-120

## Slide 7
Токарный станок по обработке древесины и его части: 1 – основание; 2 – электродвигатель; 3 – станина; 4 – ограждение ременной передачи(кожух); 5 – магнитный пускатель; 6 – светильник; 7 – передняя бабка; 8 – шпиндель; 9 – подручник; 10 – задняя бабка; 11 – защитный экран.

## Slide 8
Устройство передней бабки станка

## Slide 9
Конец шпинделя имеет резьбу, на нее навинчивают специальные приспособления для крепления левого конца заготовки. В зависимости от размеров заготовки используют разные приспособления: трезубец (см.рис. а), планшайбу (см.рис. б), патрон (см.рис. в).

## Slide 10
Задняя бабка (см.рис.) служит опорой правого конца длинных заготовок. Заднюю бабку подводят к заготовке по направляющим станины и закрепляют неподвижно болтом и гайкой. Окончательно конец заготовки поджимают специальной деталью — центром. Его перемещают вращением маховика и закрепляют зажимом.
.

## Slide 11
Подручник и его крепление

## Slide 12
Кинематическая схема станка

## Slide 13
После изучения темы : «Токарная обработка древесины»
проводиться тестирование учащихся (повышение мотивации и
интереса к учению) на компьютере .