## Slide 1: Технология крепления ГКЛ на поверхности

## Slide 2
Гипсокартонные плиты можно крепить к кирпичным, железобетонным, гипсоблочным и другим поверхностям стен с помощью клеящих мастик. Облицовку с помощью мастик можно рекомендовать применять взамен мокрой итукатурки при строительстве или ремонте индивидуального дома, дачного домика и хозяйственных построек. Целесообразно использование такой отделки при ремонте старых Домов, где оштукатуренная поверхность неровная, имеет множество отставших мест и трещин. В ряде случаев снятие старой штукатурки в таком доме и нанесение новой связано со значительными трудозатратами и неудобством проживания в течение длительного времени. В этих случаях наклеивание гипсокартонных листов на штукатурку гораздо эффективнее.

## Slide 3: Крепление листов с помощью клеящих мастик по опорным маякам и маркам
Основные процессы: подготовка и провешивание поверхностей, разметка мест установки листов, приготовление мастики для опорных маяков, раскрой и подготовка листов, приготовление клеящих мастик, приклеивание листов.

## Slide 4
Прежде чем приступить к облицовке листами необходимо подготовить и провесить поверхность. Для устройства маячных марок при провешивании стен можно использовать отходы гипсокартона размером порядка 30×30 мм и приклеивать их к стене на мастике. Регулировать высоту отметок можно гипсовым раствором, подкладываемым под марки. Установленные таким образом марки будут служить опорой при приклеивании - листов и гарантировать их вертикальность.

## Slide 5
Опорные маяки из нескольких марок располагаются вертикальными рядами с расстоянием между ними 600 мм; при этом верхняя марка устанавливается на уровне потолка, а нижняя на уровне пола. Вертикальные ряды марок должны приходиться на линию стыковки двух смежных листов, которая определяется при предварительной разбивке помещения.

## Slide 6: Крепление листов с помощью клеящих мастик под правило
В соответствии с разбивкой осуществляется раскрой листов. На предназначенную под облицовку поверхность в пределах подготовленного листа, в соответствии с проведенной разметкой, набрасывают гипсовую мастику в виде отдельных лепешек диаметром 10—15 см и толщиной 1,5— 2,0 см больше, чем толщина маяков. Такие лепешки набрасываются в шахматном порядке с шагом 30—40 см. Затем лист прижимают к стене с помощью правила до упора в маяки.

## Slide 7
Нанесение гипсовых лепешек на стену применяется чаще всего в стесненных условиях, например, в узких коридорах. Если помещение просторное, можно воспользоваться Другим способом, при котором лепешки из гипсовой мастики наносят на лист. Для этого его укладывают на пол или Рабочий стол и наносят на поверхность гипсовые лепешки с максимальным расстоянием между ними 30—35 см (рис. 72). По продольным кромкам листа и вдоль края, примыкающего к полу, гипсовые лепешки наносят близко друг к другу или делают сплошную полосу.

## Slide 10
Затем гипсокартонный лист прикладывают к стене и, легко пристукивая правилом, выравнивают по уровню. Необходимо помнить, что выравнивание производят до тех пор, пока не схватится гипсовая мастика. После этого постукивание может вызвать нарушение клеевого соединения.

## Slide 11: Отделка откосов ГКЛ
Для облицовки откосов и ниш делают заготовки из полос гипсокартона. От листа отрезают полосу шириной, равной сумме ширины откоса и ширины той части стены, куда будет заходить полоса. Затем на месте сгиба полосы делают надрез, заготовки сгибают, смачивают кромки и снимают фаски. Подготовленные полосы приклеивают на мастике.

## Slide 16: Технология отделки потолка из ГКЛ
Неровные потолки в квартире могут испортить весь интерьер. В этой ситуации есть один способ, позволяющий произвести выравнивание за короткий срок. Для этого на потолок устанавливают гипсокартонные листы, которые затем отделывают разными способами.

## Slide 17
Отделка потолка из ГКЛ декоративной штукатуркой