## Slide 1: Токи Фуко
(вихревые токи)

## Slide 2
Токи Фуко (вихревые токи) – индукционные токи, возникающие в массивных сплошных проводниках, помещенных в переменное магнитное поле.
Массивные проводники – поперечные размеры, которых соизмеримы с длиной проводника

## Slide 3
В отличие от линейных проводников в массивных проводниках токи (токи Фуко) замкнуты в объёме, поэтому они называются вихревыми.
Они подчиняются правилу Ленца, т.е. их магнитное поле направлено
таким образом, чтобы
противодействовать
изменению магнитного
потока, индуцирующего
вихревые токи

## Slide 4
Применение
. Нагрев – индукционные печи.

## Slide 5
Применение
Токи Фуко, возбуждаемые
в массивных проводниках
при движении в магнитном
поле, препятствуют
изменению потока вектора
магнитной индукции.
Происходит замедление
движения – торможение пластины
Торможение подвижных частей – электромагнитные успокоители.

## Slide 6
Применение
Движение медной гребенки в магнитном поле – эффект торможения вихревыми токами за счет уменьшения потоков Ф в каждой части пластины уменьшается. Вихревые токи в каждой части пластины возбуждаются меньшими потоками. Индукционные токи уменьшаются, уменьшается и торможение

## Slide 7: Задача

## Slide 8: Токи Фуко