## Slide 1: Копировальная техника

## Slide 2
Копировальный аппарат — устройство, предназначенное для получения копий документов, фотографий, рисунков и других двухмерных изображений на бумаге и других материалах.

## Slide 3: Характеристики копировальных аппаратов
формат оригинала и копии;
скорость копирования;
стоимость копирования;
производительность;
рекомендуемый объём копирования (ресурс);

## Slide 4
Копировальные машины
Принтер
Сканер
Дупликатор
Факсимильный аппарат (факс)

## Slide 5: Принтер
Принтер – периферийное устройство компьютера, используемое для вывода информации на бумажный или пластиковый носитель.
Назначение принтера - сформировать на бумаге точку, цвет которой определяется 24-битным числом - по 8 бит на каждый из базовых цветов - жёлтый, голубой и пурпурный.

## Slide 6
Основные виды принтеров
Лазерные принтеры
Струйные принтеры
Матричные принтеры

## Slide 7: Лазерные принтеры
Как действует: лазерные принтеры используют фотобарабан, на который лазерным лучом наносится изображение. Электрически заряженный порошок под названием тонер притягивается к тому месту, где поработал лазерный луч. Этот тонер переносится на бумагу и закрепляется на ней горячим спеканием при помощи разогретого валика.

## Slide 8: Лазерные принтеры
Плюсы: хорошая скорость и четкость печати, а себестоимость печати каждой страницы в них относительно невелика.
Минусы: большинство лазерных принтеров монохромны, т.е. дают черно-белую печать. Поэтому эти лазерные принтеры лучше всего подходят для печати текста и самой простой графики.
*Сейчас этот принтер занимает 2 ое место по распространенности в мире и 1 ое по распространенности в России среди других принтеров.

## Slide 10: Матричные принтеры
Как действует: Изображение на листе создается с помощью печатающей головки, состоящей из набора иголок (матрицы), которые приводятся в движение электромагнитами. Головка перемещается построчно вдоль листа бумаги, а иголки ударяют по нему через красящую ленту, оставляя отпечаток – точечное изображение.

## Slide 11: Матричные принтеры
Плюсы: может работать практически в любых условиях и с любыми форматами бумаги, а «игольчатые» отпечатки не только устойчивы к трению и влаге, но и значительно усложняют подделку документов.
Минусы: низкое качество и скорость печати, шумная работа.

## Slide 12: Струйные принтеры
Как действует: схож с действием матричного. Изображение создается из точек. Только вместо головок с иголками в них используется матрица (головка), которая печатает жидкими красителями.

## Slide 13: Струйные принтеры
Плюсы: Работают тихо и имеют хорошую цветопередачу, скорость.
Минусы: высокое качество печати только при использовании спец. бумаги, отпечатки подвержены действию воды, краска на матрице быстро засыхает.

## Slide 14
НЕОБЫЧНЫЕ ВИДЫ ПРИНТЕРОВ
Принтер для печати на стекле
Тату-принтер
Пищевой принтер
Принтер, который использует кофе вместо чернил
Для печати на лепестках цветов
Принтер на ноутбук

## Slide 15: Интересные факты
Многие принтеры оставляют на отпечатанных листах жёлтые точки. Введение данной меры, согласно комментариям производителей, являлось частью сотрудничества с правительством, конкурирующими производителями и консорциумом банков, направленного на борьбу с фальшивомонетничеством.
Лазерные принтеры можно использовать для создания надписей и изображений на металлических поверхностях.

## Slide 16: Сканер
Сканер — это устройство, которое, анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта.
Цель сканера - интерпретация печатного текста в электронный вид для последующей коррекции.

## Slide 17: Принцип работы
Сканируемый объект кладётся на стекло планшета сканируемой поверхностью вниз. Под стеклом располагается подвижная лампа, движение которой регулируется шаговым двигателем. Изображение фокусируется на линейке фотоприемников, через систему зеркал и объектив, расположенный на значительном расстоянии от сканируемого объекта.

## Slide 19
Виды сканеров
Планшетные сканеры
Листопротяжные сканеры
Ручные сканеры
Планетарные сканеры
Сканеры штрих - кода

## Slide 20: Интересные факты о копировальных аппаратах
Первые копировальные аппараты, появившиеся в СССР в 1966 году были аппаратами фирмы Xerox, в результате чего «ксерокс» стало именем нарицательным для подобной техники. В то же время, например, в Монголию первой копировальные аппараты стала поставлять фирма Canon («Кэнон»), поэтому по-монгольски копировальные аппараты называются «канон».
В СССР копировальные и множительные аппараты в обязательном порядке регистрировались в КГБ, и вёлся строгий учёт того кто, что и где копировал. Очевидной целью этих мер была борьба с самиздатом и распространением закрытой информации.

## Slide 21: Спасибо за внимание