## Slide 1: Узлы, применяемые в скалолазании.

## Slide 2: Узлы – это способы соединения веревок, лент, рыболовных лесок, различных нитей и т.п., способы образования петель и привязывания веревок к различным предметам. Кроме того, узлом называется само соединение веревок.
Узлы должны:
завязываться просто (легко запоминаться);
не развязываться самопроизвольно под нагрузкой или после её снятия;
не «ползти» при переменных нагрузках;
не затягиваться «намертво» без необходимости;
соответствовать своему назначению.

## Slide 3
Общие правила вязания узлов:
- отсутствие перехлестов;
- правильный «рисунок» узла;
- размер свободного конца веревки должен быть не менее 10 диаметров веревки (7 см);
- узел должен быть затянут и расправлен.

## Slide 4: Узлы, применяемые в скалолазании
«Восьмерка»
«Брам-шкотовый»
«Встречный»
«Стремя»
«Булинь»
«Прусик»

## Slide 5: «Восьмерка»
Основной узел для прищелкивания к веревке карабином, фиксации веревки на станции, организации перильной страховки и т.д.
Главный минус «восьмерки» - этот узел затягивается под нагрузкой.

## Slide 6: Схема узла

## Slide 7: «Восьмерка» одним концом
Используется для привязывания к веревке без использования карабина. Порядок действий: вяжется «скелет» узла на одном из концов веревки, далее выходящим (коротким) концом повторяется форма «скелета».

## Slide 8: «Брам-шкотовый узел»
Брам-шкотовый узел — ещё один надёжный временный связывающий узел. Он отлично соединяет две верёвки одинакового диаметра. Но ещё лучше он работает и чаще всего используется с верёвками разной толщины.
Этот узел пригодится, если необходимо удлинить веревку.
При вязке брам-шкотового узла важно учитывать, что тонкая верёвка должна всегда оборачиваться вокруг более толстой. При этом наличие контрольных узлов обязательно.

## Slide 9: Схема узла

## Slide 10: «Встречный»
Встречный узел относят к универсальному типу соединений – это один из древнейших узлов, напоминающий восьмерку.
Это узел для соединения двух веревок одинакового диаметра.

## Slide 11: Схема узла

## Slide 12: «Стремя»
Служит для фиксации веревки на станции, организации регулируемой самостраховки и прочего.
Его преимущество: легко освобождается после нагрузки (не затягивается). Его недостаток: при большой нагрузке «ползет», требуется контрольный узел.

## Slide 13: Схема узла

## Slide 14: «Булинь»
Главный плюс булиня — он не затягивается сильно под нагрузкой и его легко развязать. Некоторые скалолазы ввязывают веревку в систему с помощью булиня.
Булинь всегда вяжется с контрольным узлом. Это — сложный узел. Если завязать его неверно, то без контрольного узла он развяжется. А контрольный не даст ему распуститься полностью.

## Slide 15: Схема узла

## Slide 16: «Прусик»
Этот узел был изобретен в 1931 г. доктором Карлом Прусиком, президентом Австрийского клуба альпинизма. Используется для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспастных систем и прочего. Рекомендуется использовать узел в три оборота вокруг веревки. Узел должен быть хорошо затянут. Репшнур работает наилучшим образом, если его диаметр составляет 2/3 от диаметра веревки, на которой он будет работать. При диаметре веревки 9,5–11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм.

## Slide 17: Схема узла