## Slide 1: Платье женское. Обработка деталей и узлов
Профессия «Портной»

## Slide 2: Модели по одной базе

## Slide 3
Детали кроя:
1-полочка-1 дет
2-спинка-1 дет
3-обтачка горловины полочки-1 дет (клеевая 1 дет)
4-обтачка горловины спинки -1дет (1дет. Клеевая)
7- верхняя часть переднего полотнища юбки -1 дет
8- верхняя часть заднего -1 дет полотнища юбки
9-нижняя часть юбки -3дет
10-рукав -2 дет
12- оборка по низу рукава-
2 дет

## Slide 4
Последовательность обработки деталей:
Продублировать детали обтачки спинки и полочки | Стачать плечевые швы, уравнивая срезы. Припуски разутюжить

## Slide 5
Стачать по плечевым срезам обтачки горловины спинки и полочки. Припуски разутюжить | Обработать горловину платья в чистый край. Разрез для застежки выполняем по детали спинки.
Вспушная строчка

## Slide 6
Край обтачки горловины закрепляем по припускам плечевых швов ручным или машинным способом. | Стачиваем боковые срезы лифа.

## Slide 7
Стачать детали 7, 8 (верхние части юбки) по коротким срезам в кольцо. Припуски швов обметать и разутюжить. По верхнему срезу проложить две параллельные вспомогательныестрочки для стягивания.

## Slide 8
Стачать в кольцо три детали нижней части юбки по коротким срезам. Припуски обметать и разутюжить. По верхнему срезу проложить две параллельные вспомогательные строчки для стягивания.

## Slide 9
Стянуть нижнюю часть юбки до ширины верхней части . Распределить сборку равномерно по всей длине и соединить с верхней частью, уравнивая срезы. Строчку проложить между двумя вспомогательными строчками. Припуски шва обметать и заутюжить на верхнюю деталь.

## Slide 10
Верхний срез юбки стянуть до ширины нижнего среза лифа. Равномерно распределить сборку по ширине, уравнивая по боковым швам. Соединить лиф и юбку, прокладывая строчку между двумя вспомогательными строчками. Срезы обметать и заутюжить в сторону лифа

## Slide 11
На деталях рукавов проложить вспомогательные строчки для оформления оката рукава по рассечкам. Стачать шов рукава. Припуски обметать и разутюжить.

## Slide 12
Детали оборки по низу рукава (12) стачать по коротким срезам. Припуски швов обметать и разутюжить. По верхнему срезу проложить две вспомогательные строчки для стягивания. Нижний срез обработать узким швом в подгибку с применением спец.лапки.

## Slide 13
Деталь оборки стянуть до ширины низа рукава, равномерно распределяя сборку. Соединить с рукавом, совмещая швы. Срезы обметать и заутюжить на рукав.

## Slide 14
Распределите посадку рукава по окату. Совместите высшую точку оката рукава с плечевым швом, шов рукава с боковым швом. Соедините рукав с проймой. Проверьте посадку рукава на манекене. Обметайте срезы и проведите ВТО, направляя в сторону срезы в сторону рукава.

## Slide 15
Платье можно декорировать кружевом, тесьмой.

## Slide 16
Для застежки выполнить воздушную петлю и пришить пуговицу.

## Slide 17
Готовое изделие необходимо почистить от производственного мусора. Проверить качество готового изделия. Придать изделию товарный вид. Упаковать, при необходимости.